## Slide 1
Zakład Samolotów i Śmigłowców
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
Niedeterministyczne algorytmy optymalizacyjne na przykładzie strojenia kontrolera przechylenia
Notes: Never gonna give you up, never gonna let you down

## Slide 2
Po co nam metody niedeterministyczne?

## Slide 3
Po co nam metody niedeterministyczne?

## Slide 4: Co pamiętacie z PAS-ów? aka z teorii sterowania
Cel ćwiczenia: zaprojektowanie kontrolera przechylenia w taki sposób, żeby samolot zachowywał się tak, jak chcemy

## Slide 5: Czego chcemy?
Jaka może być funkcja celu?
– przeregulowanie,
– czas narastania,
– błąd statyczny,
– czas regulacji,
– IAE, ISE i inne…
Notes: Dlaczego czas regulacji, a nie IAE/ISE – 1) prostsze w interpretacji (zwłaszcza podczas optymalizacji), 2) mniejsza tendencja do zwiększania nastawów kontrolera, 3) możliwość pojawienia się nieciągłości, co ma znaczenie dydaktyczne, 4) z mojego doświadczenia wydaje się być lepszym podejściem, mniej podatnym na „dziwne” rozwiązania

## Slide 6: Zmienne decyzyjne
Nastawy kontrolera PID:
P – człon proporcjonalny (teraźniejszość)
I – człon całkujący (przeszłość)
D – człon różniczkujący (przyszłość)
Oraz N (zmienna odpowiedzialna za filtrowanie członu D)

## Slide 7: Metody optymalizacyjne
PSO – Particle Swarm Optimization (metoda roju cząstek)
GA – algorytmy genetyczne
INNE PRZYKŁADOWE METODY NIEDETERMINISTYCZNE
algorytm świetlika
algorytm wilczego stada
algorytm kukułki
algorytm nietoperza
algorytm czarnej wdowy
algorytm kolonii mrówek/algorytm mrówkowy

## Slide 8: Podsumowanie zagadnienia
FUNKCJA PRZYSTOSOWANIA (CELU):
czas regulacji dla kontrolera przechylenia
ZMIENNE DECYZYJNE:
nastawy PID oraz N
METODY:
PSO, GA
wg implementacji w MATLAB-ie
(Global Optimization Toolbox)